Recomendaciones Generales

Fuegos clase A

- Acciónelo dirigiendo el chorro en zig-zag sobre el paso de la llama.

- Si el fuego se propaga verticalmente comience la extinción desde abajo y luego con suave movimiento ascendente.

Fuegos clase B

- Ataque el fuego hacia donde son dirigidas las llamas, guardando cierta distancia.

- En superficies líquidas inflamables comience la extinción por la base y desde el borde.

- En derrames sobre el piso extinga barriendo la superficie.  En derrames verticales de arriba hacia abajo.

- Utilice varios extintores a la vez y no uno tras de otro.

Fuegos clase C

- Si es posible corte la energía eléctrica.

- Colóquese en forma lateral a la instalación, a fin de no ser alcanzado por partículas incandescentes.

- Si el elemento extintor es polvo químico seco, dirija la descarga barriendo el fuego.

- Si el elemento extintor es un gas, proyecte el chorro sobre el elemento  que esta en combustión, con movimientos rápidos.

LOGO Empresa

Confeccionado por:

Departamento Prevención de Riesgos

TRIPTICO INFORMATIVO

MANEJO DE EXTINTORES

AÑO 2013

¿QUE ES UN EXTINTOR?

Es un aparato autónomo que contiene un agente extintor el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego incipiente por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse por una presurización interna permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar.

¿COMO ESTA FORMADO?

TIPO DE FUEGO

La Norma Chilena NCh934 Of1994:

- Fuegos Clase A son los sólidos comunes como maderas, papeles, cartones, plásticos, telas, su símbolo es un triangulo verde con la letra A

- Fuegos Clase B: Son aquellos fuegos líquidos, generalmente derivado de hidrocarburos, tales como: aceites, bencinas, parafinas, grasas, petróleo. El símbolo es un cuadrado Rojo con la letra "B".

- Fuegos Clase C: Son las mismas anteriores, pero con la gran diferencia que hay presencia de un circuito eléctrico, una vez cortado el suministro eléctrico pasará a ser cualquiera de las clases anteriores. El símbolo es Un Circulo Azul con la letra "C".

Fuegos Clase D: Son fuegos derivados de metales alcalinos, tales como: el magnesio, sodio y aluminio entre otros. El símbolo es Una estrella Amarilla con la letra "D".

AGENTES DE EXTINCIÓN

¿COMO SE USA UN EXTINTOR?

Debe tener confianza y decisión antes de utilizar un extintor.

Paso 1

Verifique que es lo que se esta quemando (clase de fuego), Busque un extintor, retírelo de su soporte  y diríjase al lugar del fuego (recuerde la ubicación mas cercana a su puesto de trabajo).

Paso 2

Quite el seguro, tome la manguera o boquilla (según sea el caso) apriete el gatillo o palanca de activación. Recuerde que vendrá un ruido y comenzara a salir el agente extintor. Siempre mantenga el extintor en posición vertical. Dirija la descarga a la base del fuego en movimientos de abanicos o zig-zag.

Paso 3

Si controlaste el fuego y se extinguió, mantente unos minutos para verificar que no hubo reignición,

“ SI NO LO PUEDES CONTROLAR RETIRATE DEL AREA Y COMUNICATE CON PREVENCION DE RIESGOS  O BOMBEROS”.