|  |  | PLANILLA DE CALCULO DE CUBICACION DE ZANJAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanja : | CP1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 89,23 | 88,43 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 89,27 | 88,31 | 0,96 | 1,240 | 1,124 | 44,97 | 44,97 |
| 80 |  | 89,28 | 88,19 | 1,09 | 1,437 | 1,338 | 53,54 | 98,51 |
| 120 |  | 89,14 | 88,07 | 1,07 | 1,406 | 1,421 | 56,85 | 155,36 |
| 160 |  | 89,06 | 87,95 | 1,11 | 1,467 | 1,437 | 57,47 | 212,83 |
| 200 |  | 89,00 | 87,83 | 1,17 | 1,561 | 1,514 | 60,56 | 273,39 |
| 240 |  | 88,95 | 87,71 | 1,24 | 1,672 | 1,616 | 64,65 | 338,04 |
| 280 |  | 88,88 | 87,59 | 1,29 | 1,752 | 1,712 | 68,47 | 406,50 |
| 320 |  | 88,81 | 87,47 | 1,34 | 1,833 | 1,792 | 71,70 | 478,20 |
| 360 |  | 88,80 | 87,35 | 1,45 | 2,016 | 1,924 | 76,97 | 555,17 |
| 400 |  | 88,77 | 87,23 | 1,54 | 2,168 | 2,092 | 83,68 | 638,85 |
| 440 |  | 88,70 | 87,11 | 1,59 | 2,255 | 2,211 | 88,46 | 727,31 |
| 480 |  | 88,64 | 86,99 | 1,65 | 2,360 | 2,307 | 92,28 | 819,59 |
| 520 |  | 88,30 | 86,87 | 1,43 | 1,982 | 2,171 | 86,83 | 906,42 |
| 560 |  | 88,18 | 86,75 | 1,43 | 1,982 | 1,982 | 79,28 | 985,70 |
| 600 |  | 88,07 | 86,63 | 1,44 | 1,999 | 1,990 | 79,61 | 1065,31 |
| 640 |  | 87,94 | 86,51 | 1,43 | 1,982 | 1,990 | 79,61 | 1144,93 |
| 680 |  | 88,02 | 86,39 | 1,63 | 2,324 | 2,153 | 86,13 | 1231,05 |
| 720 |  | 87,95 | 86,27 | 1,68 | 2,412 | 2,368 | 94,74 | 1325,79 |
| 750 |  | 87,90 | 86,18 | 1,72 | 2,484 | 2,448 | 73,44 | 1399,23 |
| Zanja: | CP1a |  |  |  |  |  |  |  |
| Base: | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud: | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,002 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 87,94 | 87,14 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 88,02 | 87,06 | 0,96 | 1,240 | 1,124 | 44,97 | 44,97 |
| 80 |  | 87,95 | 86,98 | 0,97 | 1,255 | 1,248 | 49,91 | 94,88 |
| 120 |  | 87,90 | 86,90 | 1,00 | 1,300 | 1,278 | 51,10 | 145,98 |
| 160 |  | 87,82 | 86,82 | 1,00 | 1,300 | 1,300 | 52,00 | 197,98 |
| 200 |  | 87,74 | 86,74 | 1,00 | 1,300 | 1,300 | 52,00 | 249,98 |
| 240 |  | 87,83 | 86,66 | 1,17 | 1,561 | 1,430 | 57,22 | 307,20 |
| 280 |  | 87,94 | 86,58 | 1,36 | 1,866 | 1,713 | 68,53 | 375,73 |
| 320 |  | 87,90 | 86,50 | 1,40 | 1,932 | 1,899 | 75,96 | 451,69 |
| 360 |  | 87,83 | 86,42 | 1,41 | 1,949 | 1,940 | 77,61 | 529,30 |
| 400 |  | 87,75 | 86,34 | 1,41 | 1,949 | 1,949 | 77,94 | 607,25 |
| 440 |  | 87,68 | 86,26 | 1,42 | 1,965 | 1,957 | 78,28 | 685,52 |
| 480 |  | 87,60 | 86,18 | 1,42 | 1,965 | 1,965 | 78,61 | 764,13 |
| 500 |  | 87,52 | 86,14 | 1,38 | 1,899 | 1,932 | 38,64 | 802,78 |

| Zanja: | CP 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base: | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud: | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0015 | m/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,001 | m/m |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |  |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |  |
| 0 |  | 87,35 | 86,55 | 0,80 | 1,01 |  |  |  |  |
| 40 |  | 87,43 | 86,49 | 0,94 | 1,21 | 1,109 | 44,37 | 44,37 |  |
| 80 |  | 87,57 | 86,43 | 1,14 | 1,51 | 1,362 | 54,49 | 98,87 |  |
| 120 |  | 87,70 | 86,37 | 1,33 | 1,82 | 1,665 | 66,61 | 165,48 |  |
| 160 |  | 87,84 | 86,31 | 1,53 | 2,15 | 1,984 | 79,36 | 244,84 |  |
| 200 |  | 87,98 | 86,25 | 1,73 | 2,50 | 2,326 | 93,06 | 337,90 |  |
| 240 |  | 88,11 | 86,21 | 1,90 | 2,81 | 2,657 | 106,27 | 444,17 |  |
| 280 |  | 88,25 | 86,17 | 2,08 | 3,15 | 2,983 | 119,31 | 563,47 |  |
| 320 |  | 88,38 | 86,13 | 2,25 | 3,49 | 3,320 | 132,82 | 696,29 |  |
| 360 |  | 88,52 | 86,09 | 2,43 | 3,85 | 3,671 | 146,83 | 843,12 |  |
| 400 |  | 88,61 | 86,05 | 2,56 | 4,13 | 3,990 | 159,61 | 1002,73 |  |
| 440 |  | 88,28 | 85,99 | 2,29 | 3,57 | 3,847 | 153,89 | 1156,62 |  |
| 480 |  | 88,47 | 85,93 | 2,54 | 4,08 | 3,826 | 153,04 | 1309,67 |  |
| 520 |  | 87,73 | 85,87 | 1,86 | 2,74 | 3,411 | 136,44 | 1446,11 |  |
| 560 |  | 86,76 | 85,83 | 0,93 | 1,20 | 1,967 | 78,68 | 1524,79 |  |
| 600 |  | 86,61 | 85,79 | 0,82 | 1,04 | 1,116 | 44,65 | 1569,44 |  |
| 640 |  | 87,11 | 85,75 | 1,36 | 1,87 | 1,451 | 58,05 | 1627,49 |  |
| 680 |  | 87,16 | 85,71 | 1,45 | 2,02 | 1,941 | 77,63 | 1705,11 |  |
| 720 |  | 86,79 | 85,67 | 1,12 | 1,48 | 1,749 | 69,97 | 1775,08 |  |
| 760 |  | 86,78 | 85,63 | 1,15 | 1,53 | 1,506 | 60,25 | 1835,33 |  |
| 800 |  | 86,77 | 85,59 | 1,18 | 1,58 | 1,553 | 62,12 | 1897,45 |  |
| 840 |  | 86,76 | 85,55 | 1,21 | 1,62 | 1,600 | 64,01 | 1961,45 |  |
| 880 |  | 86,73 | 85,51 | 1,22 | 1,64 | 1,632 | 65,27 | 2026,72 |  |
| 920 |  | 86,79 | 85,47 | 1,32 | 1,80 | 1,720 | 68,80 | 2095,53 |  |
| 960 |  | 86,86 | 85,43 | 1,43 | 1,98 | 1,891 | 75,65 | 2171,18 |  |
| 1000 |  | 86,63 | 85,39 | 1,24 | 1,67 | 1,827 | 73,07 | 2244,25 |  |
| 1040 |  | 86,55 | 85,35 | 1,20 | 1,61 | 1,640 | 65,59 | 2309,84 |  |
| 1080 |  | 86,57 | 85,31 | 1,26 | 1,70 | 1,656 | 66,23 | 2376,07 |  |
| 1120 |  | 86,54 | 85,27 | 1,27 | 1,72 | 1,712 | 68,46 | 2444,53 |  |
| 1160 |  | 86,57 | 85,23 | 1,34 | 1,83 | 1,776 | 71,05 | 2515,58 |  |
| 1200 |  | 86,46 | 85,19 | 1,27 | 1,72 | 1,776 | 71,05 | 2586,64 |  |
| 1240 |  | 86,35 | 85,15 | 1,20 | 1,61 | 1,664 | 66,55 | 2653,19 |  |
| 1280 |  | 86,35 | 85,11 | 1,24 | 1,67 | 1,640 | 65,59 | 2718,78 |  |
| 1320 |  | 86,36 | 85,07 | 1,29 | 1,75 | 1,712 | 68,47 | 2787,25 |  |
| 1360 |  | 86,36 | 85,03 | 1,33 | 1,82 | 1,784 | 71,37 | 2858,62 |  |
| 1400 |  | 86,36 | 84,99 | 1,37 | 1,88 | 1,850 | 73,98 | 2932,60 |  |
| 1440 |  | 86,36 | 84,95 | 1,41 | 1,95 | 1,916 | 76,62 | 3009,22 |  |
| 1480 |  | 86,52 | 84,91 | 1,61 | 2,29 | 2,119 | 84,76 | 3093,98 |  |
| 1520 |  | 86,63 | 84,87 | 1,76 | 2,56 | 2,422 | 96,90 | 3190,88 |  |
| 1560 |  | 86,75 | 84,83 | 1,92 | 2,85 | 2,702 | 108,10 | 3298,98 |  |
| 1600 |  | 86,82 | 84,79 | 2,03 | 3,06 | 2,953 | 118,13 | 3417,11 |  |
| 1640 |  | 86,82 | 84,75 | 2,07 | 3,13 | 3,096 | 123,82 | 3540,93 |  |
| 1680 |  | 86,45 | 84,71 | 1,74 | 2,52 | 2,827 | 113,07 | 3654,00 |  |
| 1720 |  | 85,52 | 84,67 | 0,85 | 1,08 | 1,800 | 71,98 | 3725,98 |  |
| 1760 |  | 85,52 | 84,63 | 0,89 | 1,14 | 1,108 | 44,34 | 3770,32 |  |
| Zanja: | CP 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base: | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud: | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,002 | m/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |  |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |  |
| 0 |  | 88,76 | 87,76 | 1,00 | 1,300 |  |  |  |  |
| 40 |  | 88,56 | 87,68 | 0,88 | 1,123 | 1,211 | 48,46 | 48,46 |  |
| 80 |  | 88,40 | 87,60 | 0,80 | 1,008 | 1,065 | 42,62 | 91,08 |  |
| 120 |  | 88,27 | 87,52 | 0,75 | 0,937 | 0,973 | 38,91 | 129,99 |  |
| 160 |  | 88,14 | 87,44 | 0,70 | 0,868 | 0,903 | 36,11 | 166,10 |  |
| 200 |  | 88,16 | 87,36 | 0,80 | 1,008 | 0,938 | 37,52 | 203,62 |  |
| 240 |  | 88,06 | 87,28 | 0,78 | 0,980 | 0,994 | 39,75 | 243,37 |  |
| 280 |  | 87,97 | 87,20 | 0,77 | 0,966 | 0,973 | 38,91 | 282,27 |  |
| 320 |  | 88,06 | 87,12 | 0,94 | 1,211 | 1,088 | 43,53 | 325,80 |  |
| 360 |  | 88,08 | 87,04 | 1,04 | 1,360 | 1,286 | 51,42 | 377,22 |  |
| 400 |  | 88,07 | 86,96 | 1,11 | 1,467 | 1,414 | 56,55 | 433,78 |  |
| 440 |  | 88,01 | 86,88 | 1,13 | 1,498 | 1,483 | 59,32 | 493,09 |  |
| 480 |  | 88,07 | 86,80 | 1,27 | 1,720 | 1,609 | 64,36 | 557,45 |  |
| 520 |  | 88,11 | 86,72 | 1,39 | 1,915 | 1,817 | 72,70 | 630,15 |  |
| 560 |  | 88,11 | 86,68 | 1,43 | 1,982 | 1,949 | 77,95 | 708,10 |  |
| 600 |  | 88,04 | 86,64 | 1,40 | 1,932 | 1,957 | 78,28 | 786,38 |  |
| 640 |  | 88,00 | 86,60 | 1,40 | 1,932 | 1,932 | 77,28 | 863,66 |  |
| 680 |  | 87,95 | 86,56 | 1,39 | 1,915 | 1,924 | 76,95 | 940,61 |  |
| 720 |  | 88,04 | 86,52 | 1,52 | 2,134 | 2,025 | 80,99 | 1021,60 |  |
| 760 |  | 88,09 | 86,48 | 1,61 | 2,289 | 2,212 | 88,47 | 1110,07 |  |
| 800 |  | 88,16 | 86,44 | 1,72 | 2,484 | 2,387 | 95,46 | 1205,53 |  |
| 840 |  | 88,24 | 86,40 | 1,84 | 2,701 | 2,592 | 103,70 | 1309,22 |  |
| 880 |  | 88,11 | 86,36 | 1,75 | 2,538 | 2,619 | 104,77 | 1414,00 |  |
| 920 |  | 88,00 | 86,32 | 1,68 | 2,412 | 2,475 | 99,00 | 1513,00 |  |
| 960 |  | 88,13 | 86,28 | 1,85 | 2,720 | 2,566 | 102,64 | 1615,64 |  |
| 1000 |  | 88,06 | 86,24 | 1,82 | 2,664 | 2,692 | 107,68 | 1723,32 |  |
| 1040 |  | 88,27 | 86,20 | 2,07 | 3,134 | 2,899 | 115,97 | 1839,29 |  |
| 1080 |  | 88,20 | 86,16 | 2,04 | 3,076 | 3,105 | 124,21 | 1963,49 |  |
| 1120 |  | 88,10 | 86,12 | 1,98 | 2,962 | 3,019 | 120,77 | 2084,26 |  |
| 1160 |  | 88,11 | 86,08 | 2,03 | 3,057 | 3,010 | 120,39 | 2204,64 |  |
| 1200 |  | 87,81 | 86,04 | 1,77 | 2,574 | 2,815 | 112,62 | 2317,26 |  |
| 1240 |  | 87,67 | 86,00 | 1,67 | 2,395 | 2,484 | 99,37 | 2416,63 |  |
| 1280 |  | 87,69 | 85,96 | 1,73 | 2,502 | 2,448 | 97,93 | 2514,55 |  |
| 1320 |  | 87,74 | 85,92 | 1,82 | 2,664 | 2,583 | 103,32 | 2617,88 |  |
| 1360 |  | 87,65 | 85,88 | 1,77 | 2,574 | 2,619 | 104,76 | 2722,64 |  |
| 1400 |  | 87,89 | 85,84 | 2,05 | 3,096 | 2,835 | 113,38 | 2836,02 |  |
| 1440 |  | 87,61 | 85,80 | 1,81 | 2,646 | 2,871 | 114,83 | 2950,85 |  |
| 1480 |  | 87,69 | 85,76 | 1,93 | 2,868 | 2,757 | 110,28 | 3061,14 |  |
| 1520 |  | 87,22 | 85,60 | 1,62 | 2,307 | 2,587 | 103,50 | 3164,63 |  |
| 1560 |  | 86,99 | 85,44 | 1,55 | 2,186 | 2,246 | 89,85 | 3254,48 |  |
| 1600 |  | 86,88 | 85,28 | 1,60 | 2,272 | 2,229 | 89,15 | 3343,63 |  |
| 1640 |  | 86,79 | 85,12 | 1,67 | 2,395 | 2,333 | 93,34 | 3436,97 |  |
| 1680 |  | 86,52 | 84,96 | 1,56 | 2,203 | 2,299 | 91,95 | 3528,92 |  |
| 1720 |  | 85,94 | 84,80 | 1,14 | 1,514 | 1,858 | 74,33 | 3603,25 |  |
| 1760 |  | 86,10 | 84,64 | 1,46 | 2,032 | 1,773 | 70,92 | 3674,17 |  |
| 1800 |  | 86,00 | 84,48 | 1,52 | 2,134 | 2,083 | 83,33 | 3757,50 |  |
| 1840 |  | 86,16 | 84,32 | 1,84 | 2,701 | 2,418 | 96,70 | 3854,21 |  |
| 1880 |  | 85,39 | 84,16 | 1,23 | 1,656 | 2,178 | 87,13 | 3941,34 |  |
| 1920 |  | 85,08 | 84,00 | 1,08 | 1,421 | 1,538 | 61,54 | 4002,88 |  |
| 1960 |  | 84,77 | 83,84 | 0,93 | 1,196 | 1,309 | 52,35 | 4055,22 |  |
| 1980 |  | 84,77 | 83,76 | 1,01 | 1,315 | 1,256 | 25,11 | 4080,33 |  |

| Zanja : | CS13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0025 | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 90,85 | 90,00 | 0,85 | 1,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 90,83 | 89,90 | 0,93 | 0,824 | 0,952 | 38,07 | 38,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 90,81 | 89,80 | 1,01 | 0,911 | 0,867 | 34,70 | 72,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 90,77 | 89,70 | 1,07 | 0,978 | 0,944 | 37,78 | 110,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 90,77 | 89,60 | 1,17 | 1,093 | 1,035 | 41,42 | 151,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 90,74 | 89,50 | 1,24 | 1,176 | 1,134 | 45,37 | 197,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | 90,64 | 89,40 | 1,24 | 1,176 | 1,176 | 47,02 | 244,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | 90,54 | 89,30 | 1,24 | 1,176 | 1,176 | 47,02 | 291,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  | 90,33 | 89,20 | 1,13 | 1,046 | 1,111 | 44,44 | 335,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | 90,10 | 89,10 | 1,00 | 0,900 | 0,973 | 38,93 | 374,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 89,95 | 89,00 | 0,95 | 0,845 | 0,873 | 34,91 | 409,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  | 89,86 | 88,90 | 0,96 | 0,856 | 0,851 | 34,04 | 443,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  | 89,80 | 88,80 | 1,00 | 0,900 | 0,878 | 35,13 | 478,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  | 89,78 | 88,70 | 1,08 | 0,989 | 0,945 | 37,79 | 516,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  | 89,75 | 88,60 | 1,15 | 1,069 | 1,029 | 41,18 | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  | 89,72 | 88,50 | 1,22 | 1,152 | 1,111 | 44,42 | 602,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  | 89,68 | 88,40 | 1,28 | 1,224 | 1,188 | 47,51 | 649,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 |  | 89,62 | 88,30 | 1,32 | 1,272 | 1,248 | 49,92 | 699,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  | 89,58 | 88,20 | 1,38 | 1,347 | 1,310 | 52,39 | 752,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 |  | 89,54 | 88,10 | 1,44 | 1,423 | 1,385 | 55,39 | 807,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  | 89,50 | 88,05 | 1,45 | 1,435 | 1,429 | 28,58 | 835,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zanja : | CS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 89,45 | 88,65 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 89,33 | 88,49 | 0,84 | 0,729 | 0,869 | 34,74 | 34,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 89,22 | 88,33 | 0,89 | 0,781 | 0,755 | 30,21 | 64,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 89,14 | 88,17 | 0,97 | 0,867 | 0,824 | 32,97 | 97,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 89,12 | 88,01 | 1,11 | 1,023 | 0,945 | 37,81 | 135,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 89,10 | 87,85 | 1,25 | 1,187 | 1,105 | 44,22 | 179,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | 88,95 | 87,69 | 1,26 | 1,200 | 1,194 | 47,74 | 227,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | 88,76 | 87,53 | 1,23 | 1,164 | 1,182 | 47,26 | 274,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  | 88,56 | 87,37 | 1,19 | 1,116 | 1,140 | 45,60 | 320,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | 88,40 | 87,21 | 1,19 | 1,116 | 1,116 | 44,65 | 365,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 88,27 | 87,05 | 1,22 | 1,152 | 1,134 | 45,36 | 410,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  | 88,14 | 86,89 | 1,25 | 1,187 | 1,170 | 46,78 | 457,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  | 88,16 | 86,73 | 1,43 | 1,410 | 1,299 | 51,95 | 509,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  | 88,06 | 86,57 | 1,49 | 1,487 | 1,448 | 57,94 | 567,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  | 88,06 | 86,49 | 1,57 | 1,592 | 1,539 | 30,79 | 598,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zanja : | CP 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,001 | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 91,54 | 90,74 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 91,54 | 90,62 | 0,92 | 1,181 | 1,095 | 43,79 | 43,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 91,53 | 90,50 | 1,03 | 1,345 | 1,263 | 50,53 | 94,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 91,53 | 90,38 | 1,15 | 1,530 | 1,437 | 57,49 | 151,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 91,62 | 90,26 | 1,36 | 1,866 | 1,698 | 67,91 | 219,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 91,87 | 90,14 | 1,73 | 2,502 | 2,184 | 87,35 | 307,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | 91,79 | 90,02 | 1,77 | 2,574 | 2,538 | 101,50 | 408,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | 91,49 | 89,90 | 1,59 | 2,255 | 2,414 | 96,56 | 505,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  | 91,44 | 89,78 | 1,66 | 2,377 | 2,316 | 92,63 | 597,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | 91,4 | 89,66 | 1,74 | 2,520 | 2,448 | 97,93 | 695,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 91,16 | 89,54 | 1,62 | 2,307 | 2,413 | 96,53 | 792,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  | 90,78 | 89,42 | 1,36 | 1,866 | 2,086 | 83,46 | 875,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  | 90,51 | 89,30 | 1,21 | 1,624 | 1,745 | 69,79 | 945,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  | 90,34 | 89,18 | 1,16 | 1,545 | 1,584 | 63,38 | 1008,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  | 90,19 | 89,06 | 1,13 | 1,498 | 1,522 | 60,87 | 1069,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  | 90,07 | 88,94 | 1,13 | 1,498 | 1,498 | 59,94 | 1129,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  | 89,91 | 88,82 | 1,09 | 1,437 | 1,468 | 58,70 | 1188,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 |  | 89,91 | 88,70 | 1,21 | 1,624 | 1,530 | 61,21 | 1249,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  | 89,93 | 88,58 | 1,35 | 1,850 | 1,737 | 69,47 | 1319,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 |  | 89,88 | 88,54 | 1,34 | 1,833 | 1,841 | 73,65 | 1392,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 90,09 | 88,50 | 1,59 | 2,255 | 2,044 | 81,75 | 1474,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  | 90,1 | 88,46 | 1,64 | 2,342 | 2,298 | 91,93 | 1566,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 |  | 90,14 | 88,42 | 1,72 | 2,484 | 2,413 | 96,51 | 1662,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  | 90,09 | 88,38 | 1,71 | 2,466 | 2,475 | 98,99 | 1761,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  | 89,84 | 88,34 | 1,50 | 2,100 | 2,283 | 91,32 | 1853,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  | 89,72 | 88,30 | 1,42 | 1,965 | 2,033 | 81,31 | 1934,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  | 89,59 | 88,26 | 1,33 | 1,817 | 1,891 | 75,64 | 2010,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  | 89,67 | 88,22 | 1,45 | 2,016 | 1,916 | 76,65 | 2086,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  | 90,51 | 88,18 | 2,33 | 3,649 | 2,832 | 113,29 | 2200,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 |  | 90,29 | 88,14 | 2,15 | 3,290 | 3,469 | 138,77 | 2338,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  | 89,94 | 88,10 | 1,84 | 2,701 | 2,995 | 119,81 | 2458,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 |  | 89,54 | 88,06 | 1,48 | 2,066 | 2,384 | 95,34 | 2554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280 |  | 89,33 | 88,02 | 1,31 | 1,784 | 1,925 | 77,01 | 2631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 |  | 89,31 | 87,98 | 1,33 | 1,817 | 1,801 | 72,02 | 2703,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360 |  | 89,3 | 87,94 | 1,36 | 1,866 | 1,841 | 73,65 | 2776,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  | 89,28 | 87,90 | 1,38 | 1,899 | 1,882 | 75,30 | 2851,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1420 |  | 89,37 | 87,88 | 1,49 | 2,083 | 1,991 | 39,82 | 2891,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zanja : | CS18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 91,54 | 90,74 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 91,54 | 90,62 | 0,92 | 0,813 | 0,911 | 36,43 | 36,43 |
| 80 |  | 91,53 | 90,50 | 1,03 | 0,933 | 0,873 | 34,93 | 71,35 |
| 120 |  | 91,53 | 90,38 | 1,15 | 1,070 | 1,001 | 40,05 | 111,41 |
| 160 |  | 91,62 | 90,26 | 1,36 | 1,322 | 1,196 | 47,83 | 159,24 |
| 200 |  | 91,87 | 90,14 | 1,73 | 1,810 | 1,566 | 62,63 | 221,87 |
| 240 |  | 91,79 | 90,02 | 1,77 | 1,866 | 1,838 | 73,50 | 295,37 |
| 280 |  | 91,49 | 89,90 | 1,59 | 1,619 | 1,742 | 69,68 | 365,05 |
| 320 |  | 91,44 | 89,78 | 1,66 | 1,713 | 1,666 | 66,63 | 431,69 |
| 360 |  | 91,4 | 89,66 | 1,74 | 1,824 | 1,768 | 70,73 | 502,42 |
| Zanja : | CS16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,78 | 89,88 | 0,90 | 0,792 |  |  |  |
| 40 |  | 90,51 | 89,76 | 0,75 | 0,638 | 0,715 | 28,59 | 28,59 |
| 80 |  | 90,34 | 89,64 | 0,70 | 0,588 | 0,613 | 24,51 | 53,10 |
| 120 |  | 90,19 | 89,52 | 0,67 | 0,559 | 0,573 | 22,94 | 76,04 |
| 160 |  | 90,07 | 89,40 | 0,67 | 0,559 | 0,559 | 22,35 | 98,39 |
| 200 |  | 89,91 | 89,28 | 0,63 | 0,520 | 0,540 | 21,58 | 119,97 |
| 240 |  | 89,91 | 89,16 | 0,75 | 0,638 | 0,579 | 23,16 | 143,13 |
| 280 |  | 89,93 | 89,04 | 0,89 | 0,781 | 0,709 | 28,38 | 171,51 |
| 320 |  | 89,88 | 88,92 | 0,96 | 0,856 | 0,819 | 32,75 | 204,26 |
| 360 |  | 90,09 | 88,80 | 1,29 | 1,236 | 1,046 | 41,84 | 246,10 |
| 400 |  | 90,1 | 88,68 | 1,42 | 1,397 | 1,317 | 52,66 | 298,77 |
| 420 |  | 90,14 | 88,62 | 1,52 | 1,526 | 1,462 | 29,23 | 328,00 |
| Zanja : | CS26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 92,56 | 91,76 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 92,33 | 91,60 | 0,73 | 0,618 | 0,813 | 32,51 | 32,51 |
| 80 |  | 92,23 | 91,44 | 0,79 | 0,678 | 0,648 | 25,91 | 58,42 |
| 120 |  | 92,28 | 91,28 | 1,00 | 0,900 | 0,789 | 31,56 | 89,98 |
| 160 |  | 92,36 | 91,12 | 1,24 | 1,176 | 1,038 | 41,51 | 131,49 |
| 200 |  | 92,2 | 90,96 | 1,24 | 1,176 | 1,176 | 47,02 | 178,51 |
| 240 |  | 91,96 | 90,80 | 1,16 | 1,081 | 1,128 | 45,13 | 223,64 |
| 280 |  | 91,96 | 90,64 | 1,32 | 1,272 | 1,177 | 47,07 | 270,71 |
| 320 |  | 91,96 | 90,48 | 1,48 | 1,474 | 1,373 | 54,93 | 325,64 |
| 340 |  | 91,96 | 90,40 | 1,56 | 1,579 | 1,526 | 30,53 | 356,17 |
| Zanja : | CS24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0065 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 92,2 | 91,40 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 91,96 | 91,14 | 0,82 | 0,708 | 0,698 | 27,93 | 27,93 |
| 80 |  | 91,73 | 90,88 | 0,85 | 0,740 | 0,724 | 28,96 | 56,89 |
| 120 |  | 91,49 | 90,62 | 0,87 | 0,760 | 0,750 | 30,00 | 86,89 |
| 160 |  | 91,38 | 90,36 | 1,02 | 0,922 | 0,841 | 33,65 | 120,54 |
| 200 |  | 91,28 | 90,10 | 1,18 | 1,104 | 1,013 | 40,53 | 161,07 |
| 240 |  | 91,18 | 89,84 | 1,34 | 1,297 | 1,201 | 48,03 | 209,10 |
| 280 |  | 91,07 | 89,58 | 1,49 | 1,487 | 1,392 | 55,68 | 264,78 |
| 320 |  | 91,04 | 89,32 | 1,72 | 1,796 | 1,641 | 65,65 | 330,44 |
| Zanja : | CS22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,006 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,9 | 90,10 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 90,7 | 89,86 | 0,84 | 0,729 | 0,709 | 28,34 | 28,34 |
| 80 |  | 90,52 | 89,62 | 0,90 | 0,792 | 0,761 | 30,42 | 58,76 |
| 120 |  | 90,36 | 89,38 | 0,98 | 0,878 | 0,835 | 33,40 | 92,17 |
| 160 |  | 90,27 | 89,14 | 1,13 | 1,046 | 0,962 | 38,49 | 130,66 |
| 200 |  | 90,17 | 88,90 | 1,27 | 1,212 | 1,129 | 45,16 | 175,81 |
| 240 |  | 90,08 | 88,66 | 1,42 | 1,397 | 1,304 | 52,18 | 227,99 |
| 280 |  | 89,94 | 88,42 | 1,52 | 1,526 | 1,462 | 58,47 | 286,46 |
| 320 |  | 89,9 | 88,18 | 1,72 | 1,796 | 1,661 | 66,44 | 352,89 |
| 340 |  | 89,86 | 88,06 | 1,80 | 1,908 | 1,852 | 37,04 | 389,93 |
| Zanja : | CS20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,08 | 89,28 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 89,94 | 89,12 | 0,82 | 0,708 | 0,698 | 27,93 | 27,93 |
| 80 |  | 89,9 | 88,96 | 0,94 | 0,835 | 0,772 | 30,86 | 58,79 |
| 120 |  | 89,86 | 88,80 | 1,06 | 0,967 | 0,901 | 36,03 | 94,82 |
| 160 |  | 89,91 | 88,64 | 1,27 | 1,212 | 1,089 | 43,57 | 138,39 |
| 200 |  | 89,86 | 88,48 | 1,38 | 1,347 | 1,279 | 51,17 | 189,56 |
| 240 |  | 89,76 | 88,32 | 1,44 | 1,423 | 1,385 | 55,39 | 244,95 |
| 280 |  | 89,65 | 88,16 | 1,49 | 1,487 | 1,455 | 58,19 | 303,14 |
| 320 |  | 89,63 | 88,00 | 1,63 | 1,672 | 1,580 | 63,19 | 366,33 |
| 330 |  | 89,63 | 87,96 | 1,67 | 1,727 | 1,700 | 17,00 | 383,33 |

| Zanja : | CP 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 92,21 | 91,41 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 92,46 | 91,25 | 1,21 | 1,624 | 1,316 | 52,64 | 52,64 |
| 80 |  | 92,35 | 91,09 | 1,26 | 1,704 | 1,664 | 66,55 | 119,18 |
| 120 |  | 92,08 | 90,93 | 1,15 | 1,529 | 1,617 | 64,66 | 183,84 |
| 160 |  | 92,05 | 90,77 | 1,28 | 1,736 | 1,633 | 65,30 | 249,15 |
| 200 |  | 92,18 | 90,61 | 1,57 | 2,220 | 1,978 | 79,11 | 328,26 |
| 240 |  | 91,7 | 90,45 | 1,25 | 1,687 | 1,954 | 78,15 | 406,41 |
| 280 |  | 91,49 | 90,29 | 1,20 | 1,608 | 1,648 | 65,91 | 472,32 |
| 320 |  | 91,43 | 90,13 | 1,30 | 1,768 | 1,688 | 67,52 | 539,84 |
| 360 |  | 91,19 | 89,97 | 1,22 | 1,640 | 1,704 | 68,15 | 607,99 |
| 400 |  | 90,92 | 89,81 | 1,11 | 1,467 | 1,554 | 62,14 | 670,14 |
| 440 |  | 91,05 | 89,65 | 1,40 | 1,932 | 1,700 | 67,99 | 738,12 |
| 480 |  | 90,75 | 89,49 | 1,26 | 1,704 | 1,818 | 72,71 | 810,83 |
| 520 |  | 90,46 | 89,33 | 1,13 | 1,498 | 1,601 | 64,04 | 874,87 |
| 560 |  | 90,55 | 89,17 | 1,38 | 1,899 | 1,699 | 67,95 | 942,82 |
| 600 |  | 90,17 | 89,01 | 1,16 | 1,545 | 1,722 | 68,88 | 1011,70 |
| 640 |  | 90,28 | 88,85 | 1,43 | 1,982 | 1,764 | 70,54 | 1082,24 |
| 680 |  | 90,14 | 88,69 | 1,45 | 2,015 | 1,999 | 79,95 | 1162,19 |
| 720 |  | 90,14 | 88,53 | 1,61 | 2,289 | 2,152 | 86,10 | 1248,29 |
| 760 |  | 90,1 | 88,37 | 1,73 | 2,502 | 2,395 | 95,82 | 1344,11 |
| 800 |  | 89,86 | 88,21 | 1,65 | 2,359 | 2,431 | 97,22 | 1441,33 |
| 840 |  | 89,71 | 88,05 | 1,66 | 2,377 | 2,368 | 94,73 | 1536,06 |
| 880 |  | 89,56 | 87,89 | 1,67 | 2,395 | 2,386 | 95,44 | 1631,50 |
| 920 |  | 89,45 | 87,73 | 1,72 | 2,484 | 2,439 | 97,57 | 1729,07 |
| 960 |  | 89,3 | 87,57 | 1,73 | 2,502 | 2,493 | 99,71 | 1828,77 |
| 1000 |  | 89,2 | 87,41 | 1,79 | 2,610 | 2,556 | 102,23 | 1931,00 |
| 1040 |  | 89,05 | 87,25 | 1,80 | 2,628 | 2,619 | 104,76 | 2035,76 |
| Zanja : | CP 5a |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 1,1 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,001 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,51 | 89,71 | 0,80 | 1,008 |  |  |  |
| 40 |  | 90,34 | 89,59 | 0,75 | 0,938 | 0,973 | 38,91 | 38,91 |
| 80 |  | 90,19 | 89,47 | 0,72 | 0,896 | 0,917 | 36,66 | 75,57 |
| 120 |  | 90,07 | 89,35 | 0,72 | 0,896 | 0,896 | 35,83 | 111,40 |
| 160 |  | 89,91 | 89,23 | 0,68 | 0,840 | 0,868 | 34,72 | 146,12 |
| 200 |  | 89,91 | 89,11 | 0,80 | 1,008 | 0,924 | 36,97 | 183,09 |
| 240 |  | 89,93 | 88,99 | 0,94 | 1,211 | 1,109 | 44,37 | 227,47 |
| 280 |  | 89,88 | 88,87 | 1,01 | 1,315 | 1,263 | 50,51 | 277,98 |
| 320 |  | 90,09 | 88,75 | 1,34 | 1,833 | 1,574 | 62,96 | 340,95 |
| 360 |  | 90,1 | 88,63 | 1,47 | 2,049 | 1,941 | 77,65 | 418,59 |
| 400 |  | 90,14 | 88,51 | 1,63 | 2,324 | 2,187 | 87,47 | 506,06 |
| 440 |  | 90,09 | 88,39 | 1,70 | 2,448 | 2,386 | 95,45 | 601,51 |
| 480 |  | 89,84 | 88,27 | 1,57 | 2,220 | 2,334 | 93,36 | 694,87 |
| 520 |  | 89,72 | 88,15 | 1,57 | 2,220 | 2,220 | 88,80 | 783,67 |
| 560 |  | 89,59 | 88,03 | 1,56 | 2,203 | 2,211 | 88,45 | 872,12 |
| 600 |  | 89,67 | 87,99 | 1,68 | 2,412 | 2,308 | 92,30 | 964,43 |
| 640 |  | 89,82 | 87,95 | 1,87 | 2,756 | 2,584 | 103,38 | 1067,80 |
| 680 |  | 89,87 | 87,91 | 1,96 | 2,924 | 2,840 | 113,61 | 1181,42 |
| 720 |  | 89,87 | 87,87 | 2,00 | 3,000 | 2,962 | 118,49 | 1299,90 |
| 760 |  | 89,54 | 87,75 | 1,79 | 2,610 | 2,805 | 112,20 | 1412,10 |
| 780 |  | 89,33 | 87,69 | 1,64 | 2,342 | 2,476 | 49,52 | 1461,62 |

| Zanja : | CS 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 88,17 | 87,37 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 88,13 | 87,25 | 0,88 | 0,77 | 0,729 | 29,18 | 29,18 |
| 80 |  | 87,78 | 87,13 | 0,65 | 0,54 | 0,655 | 26,21 | 55,39 |
| 120 |  | 87,78 | 87,01 | 0,77 | 0,66 | 0,599 | 23,94 | 79,33 |
| 160 |  | 87,75 | 86,89 | 0,86 | 0,75 | 0,704 | 28,15 | 107,48 |
| 200 |  | 87,72 | 86,77 | 0,95 | 0,85 | 0,798 | 31,91 | 139,39 |
| 240 |  | 87,9 | 86,65 | 1,25 | 1,19 | 1,017 | 40,66 | 180,05 |
| 280 |  | 87,84 | 86,53 | 1,31 | 1,26 | 1,224 | 48,95 | 229,00 |
| 320 |  | 87,78 | 86,41 | 1,37 | 1,33 | 1,297 | 51,89 | 280,89 |
| 360 |  | 87,81 | 86,29 | 1,52 | 1,53 | 1,430 | 57,21 | 338,10 |
| 400 |  | 87,73 | 86,17 | 1,56 | 1,58 | 1,552 | 62,10 | 400,20 |
| 440 |  | 87,76 | 86,17 | 1,59 | 1,62 | 1,599 | 63,95 | 464,14 |
| 480 |  | 87,86 | 86,17 | 1,69 | 1,75 | 1,686 | 67,46 | 531,60 |
| Zanja : | CS 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 88,17 | 87,37 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 88,13 | 87,21 | 0,92 | 0,81 | 0,751 | 30,03 | 30,03 |
| 80 |  | 87,78 | 87,05 | 0,73 | 0,62 | 0,715 | 28,62 | 58,64 |
| 120 |  | 87,78 | 86,89 | 0,89 | 0,78 | 0,699 | 27,98 | 86,62 |
| 160 |  | 87,75 | 86,73 | 1,02 | 0,92 | 0,852 | 34,07 | 120,69 |
| 200 |  | 87,72 | 86,57 | 1,15 | 1,07 | 0,996 | 39,83 | 160,52 |
| 240 |  | 87,9 | 86,41 | 1,49 | 1,49 | 1,278 | 51,13 | 211,65 |
| 280 |  | 87,84 | 86,25 | 1,59 | 1,62 | 1,553 | 62,11 | 273,77 |
| 320 |  | 87,78 | 86,21 | 1,57 | 1,59 | 1,605 | 64,21 | 337,98 |
| 360 |  | 87,81 | 86,17 | 1,64 | 1,69 | 1,639 | 65,56 | 403,54 |
| 400 |  | 87,73 | 86,13 | 1,60 | 1,63 | 1,659 | 66,36 | 469,90 |
| 440 |  | 87,76 | 86,09 | 1,67 | 1,73 | 1,679 | 67,18 | 537,07 |
| 480 |  | 87,86 | 86,05 | 1,81 | 1,92 | 1,825 | 72,98 | 610,05 |
| Zanja : | CS 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 88,01 | 87,21 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 87,91 | 87,05 | 0,86 | 0,75 | 0,719 | 28,76 | 28,76 |
| 80 |  | 87,81 | 86,89 | 0,92 | 0,81 | 0,782 | 31,26 | 60,02 |
| 120 |  | 87,73 | 86,73 | 1,00 | 0,90 | 0,857 | 34,27 | 94,29 |
| 160 |  | 87,75 | 86,57 | 1,18 | 1,10 | 1,002 | 40,09 | 134,38 |
| 200 |  | 87,78 | 86,41 | 1,37 | 1,33 | 1,219 | 48,78 | 183,15 |
| 240 |  | 87,74 | 86,25 | 1,49 | 1,49 | 1,411 | 56,43 | 239,58 |
| 280 |  | 87,81 | 86,09 | 1,72 | 1,80 | 1,641 | 65,65 | 305,24 |
| 320 |  | 87,48 | 85,93 | 1,55 | 1,57 | 1,681 | 67,22 | 372,46 |
| 360 |  | 87,82 | 85,77 | 2,05 | 2,28 | 1,920 | 76,82 | 449,28 |
| 400 |  | 87,06 | 85,61 | 1,45 | 1,44 | 1,855 | 74,22 | 523,50 |
| 440 |  | 86,94 | 85,45 | 1,49 | 1,49 | 1,461 | 58,45 | 581,95 |
| 490 |  | 86,87 | 85,25 | 1,62 | 1,66 | 1,573 | 78,65 | 660,60 |
| Zanja : | CS 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 88,3 | 87,5 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 88,27 | 87,3 | 0,97 | 0,87 | 0,778 | 31,10 | 31,10 |
| 80 |  | 88,42 | 87,1 | 1,32 | 1,27 | 1,070 | 42,79 | 73,90 |
| 120 |  | 88,01 | 86,9 | 1,11 | 1,02 | 1,148 | 45,92 | 119,81 |
| 160 |  | 87,56 | 86,7 | 0,86 | 0,75 | 0,887 | 35,47 | 155,28 |
| 200 |  | 87,44 | 86,5 | 0,94 | 0,83 | 0,792 | 31,69 | 186,97 |
| 240 |  | 87,44 | 86,3 | 1,14 | 1,06 | 0,946 | 37,85 | 224,83 |
| 280 |  | 87,44 | 86,1 | 1,34 | 1,30 | 1,178 | 47,10 | 271,93 |
| 320 |  | 87,38 | 85,9 | 1,48 | 1,47 | 1,386 | 55,42 | 327,35 |
| 360 |  | 87,18 | 85,7 | 1,48 | 1,47 | 1,474 | 58,96 | 386,32 |
| 400 |  | 86,98 | 85,5 | 1,48 | 1,47 | 1,474 | 58,96 | 445,28 |
| 440 |  | 86,8 | 85,3 | 1,50 | 1,50 | 1,487 | 59,48 | 504,76 |
| 490 |  | 86,68 | 85,05 | 1,63 | 1,67 | 1,586 | 79,31 | 584,07 |

| Zanja : | CS 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0035 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 87,59 | 86,79 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 87,51 | 86,65 | 0,86 | 0,75 | 0,719 | 28,76 | 28,76 |
| 80 |  | 87,43 | 86,51 | 0,92 | 0,81 | 0,782 | 31,26 | 60,02 |
| 120 |  | 87,35 | 86,37 | 0,98 | 0,88 | 0,846 | 33,83 | 93,85 |
| 160 |  | 87,1 | 86,23 | 0,87 | 0,76 | 0,819 | 32,77 | 126,62 |
| 200 |  | 87,01 | 86,09 | 0,92 | 0,81 | 0,787 | 31,47 | 158,09 |
| 240 |  | 87,03 | 85,95 | 1,08 | 0,99 | 0,901 | 36,05 | 194,14 |
| 280 |  | 86,92 | 85,81 | 1,11 | 1,02 | 1,006 | 40,25 | 234,40 |
| 320 |  | 87,01 | 85,67 | 1,34 | 1,30 | 1,160 | 46,41 | 280,81 |
| 360 |  | 86,89 | 85,53 | 1,36 | 1,32 | 1,310 | 52,38 | 333,19 |
| 400 |  | 87,09 | 85,39 | 1,70 | 1,77 | 1,545 | 61,80 | 394,99 |
| 440 |  | 87,19 | 85,25 | 1,94 | 2,11 | 1,939 | 77,57 | 472,56 |
| 480 |  | 86,91 | 85,11 | 1,80 | 1,91 | 2,009 | 80,37 | 552,94 |
| 500 |  | 86,52 | 85,04 | 1,48 | 1,47 | 1,691 | 33,82 | 586,76 |
| Zanja : | CS 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 87,58 | 86,78 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 87,50 | 86,66 | 0,84 | 0,729 | 0,709 | 28,34 | 28,34 |
| 80 |  | 87,59 | 86,54 | 1,05 | 0,956 | 0,842 | 33,69 | 62,03 |
| 120 |  | 87,70 | 86,42 | 1,28 | 1,224 | 1,090 | 43,58 | 105,62 |
| 160 |  | 87,49 | 86,30 | 1,19 | 1,116 | 1,170 | 46,80 | 152,42 |
| 200 |  | 87,08 | 86,18 | 0,90 | 0,792 | 0,954 | 38,16 | 190,58 |
| 240 |  | 87,42 | 86,06 | 1,36 | 1,322 | 1,057 | 42,28 | 232,86 |
| 280 |  | 87,49 | 85,94 | 1,55 | 1,566 | 1,444 | 57,75 | 290,61 |
| 320 |  | 86,78 | 85,82 | 0,96 | 0,856 | 1,211 | 48,44 | 339,04 |
| 360 |  | 86,72 | 85,70 | 1,02 | 0,922 | 0,889 | 35,57 | 374,61 |
| 400 |  | 86,85 | 85,58 | 1,27 | 1,212 | 1,067 | 42,67 | 417,29 |
| 440 |  | 86,79 | 85,46 | 1,33 | 1,285 | 1,248 | 49,93 | 467,21 |
| 480 |  | 86,61 | 85,34 | 1,27 | 1,212 | 1,248 | 49,93 | 517,14 |
| 500 |  | 86,61 | 85,28 | 1,33 | 1,285 | 1,248 | 24,96 | 542,10 |
| Zanja : | CS 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,40 | 89,60 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 90,31 | 89,40 | 0,91 | 0,803 | 0,745 | 29,81 | 29,81 |
| 80 |  | 90,30 | 89,20 | 1,10 | 1,012 | 0,907 | 36,29 | 66,10 |
| 120 |  | 90,33 | 89,00 | 1,33 | 1,285 | 1,148 | 45,94 | 112,04 |
| 160 |  | 90,25 | 88,80 | 1,45 | 1,436 | 1,360 | 54,41 | 166,45 |
| 200 |  | 90,13 | 88,60 | 1,53 | 1,539 | 1,487 | 59,49 | 225,94 |
| 240 |  | 90,01 | 88,40 | 1,61 | 1,645 | 1,592 | 63,69 | 289,63 |
| 280 |  | 89,88 | 88,20 | 1,68 | 1,740 | 1,693 | 67,72 | 357,35 |
| 320 |  | 89,78 | 88,00 | 1,78 | 1,880 | 1,810 | 72,40 | 429,75 |
| 360 |  | 89,79 | 87,80 | 1,99 | 2,185 | 2,032 | 81,29 | 511,05 |
| 400 |  | 89,70 | 87,60 | 2,10 | 2,352 | 2,269 | 90,74 | 601,79 |
| 420 |  | 89,64 | 87,50 | 2,14 | 2,414 | 2,383 | 47,66 | 649,45 |

| Zanja : | CS 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 89,54 | 88,64 | 0,90 | 0,792 |  |  |  |
| 40 |  | 89,42 | 88,52 | 0,90 | 0,792 | 0,792 | 31,68 | 31,68 |
| 80 |  | 89,27 | 88,40 | 0,87 | 0,760 | 0,776 | 31,05 | 62,73 |
| 120 |  | 89,21 | 88,28 | 0,93 | 0,824 | 0,792 | 31,69 | 94,41 |
| 160 |  | 89,20 | 88,16 | 1,04 | 0,944 | 0,884 | 35,37 | 129,78 |
| 200 |  | 89,10 | 88,04 | 1,06 | 0,967 | 0,956 | 38,22 | 168,00 |
| 240 |  | 88,91 | 87,92 | 0,99 | 0,889 | 0,928 | 37,11 | 205,12 |
| 280 |  | 88,71 | 87,80 | 0,91 | 0,803 | 0,846 | 33,83 | 238,95 |
| 320 |  | 88,55 | 87,68 | 0,87 | 0,760 | 0,782 | 31,26 | 270,21 |
| 360 |  | 88,42 | 87,56 | 0,86 | 0,750 | 0,755 | 30,21 | 300,42 |
| 400 |  | 88,29 | 87,44 | 0,85 | 0,740 | 0,745 | 29,79 | 330,20 |
| 440 |  | 88,17 | 87,32 | 0,85 | 0,740 | 0,740 | 29,58 | 359,78 |
| 480 |  | 88,10 | 87,20 | 0,90 | 0,792 | 0,766 | 30,63 | 390,41 |
| 520 |  | 88,08 | 87,08 | 1,00 | 0,900 | 0,846 | 33,84 | 424,25 |
| 540 |  | 88,08 | 87,02 | 1,06 | 0,967 | 0,933 | 18,67 | 442,92 |
| Zanja : | CS 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 91,01 | 90,21 | 0,80 | 0,688 |  |  |  |
| 40 |  | 90,96 | 90,09 | 0,87 | 0,760 | 0,724 | 28,97 | 28,97 |
| 80 |  | 90,88 | 89,97 | 0,91 | 0,803 | 0,782 | 31,26 | 60,23 |
| 120 |  | 90,77 | 89,85 | 0,92 | 0,813 | 0,808 | 32,32 | 92,55 |
| 160 |  | 90,66 | 89,73 | 0,93 | 0,824 | 0,819 | 32,75 | 125,29 |
| 200 |  | 90,55 | 89,61 | 0,94 | 0,835 | 0,829 | 33,17 | 158,46 |
| 240 |  | 90,50 | 89,49 | 1,01 | 0,911 | 0,873 | 34,91 | 193,38 |
| 280 |  | 90,56 | 89,37 | 1,19 | 1,116 | 1,014 | 40,54 | 233,92 |
| 320 |  | 90,60 | 89,25 | 1,35 | 1,310 | 1,213 | 48,51 | 282,44 |
| 360 |  | 90,47 | 89,13 | 1,34 | 1,297 | 1,303 | 52,13 | 334,57 |
| 400 |  | 90,30 | 89,01 | 1,29 | 1,236 | 1,266 | 50,66 | 385,23 |
| 440 |  | 89,99 | 88,89 | 1,10 | 1,012 | 1,124 | 44,96 | 430,19 |
| 480 |  | 89,76 | 88,77 | 0,99 | 0,889 | 0,951 | 38,02 | 468,21 |
| 520 |  | 89,75 | 88,65 | 1,10 | 1,012 | 0,951 | 38,02 | 506,23 |
| 560 |  | 89,65 | 88,53 | 1,12 | 1,035 | 1,023 | 40,94 | 547,16 |
| Zanja : | CS 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0035 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 89,31 | 88,31 | 1,00 | 0,900 |  |  |  |
| 40 |  | 89,32 | 88,19 | 1,13 | 1,046 | 0,973 | 38,93 | 38,93 |
| 80 |  | 89,19 | 88,07 | 1,12 | 1,035 | 1,041 | 41,63 | 80,55 |
| 120 |  | 89,12 | 87,95 | 1,17 | 1,093 | 1,064 | 42,55 | 123,11 |
| 160 |  | 89,05 | 87,83 | 1,22 | 1,152 | 1,122 | 44,89 | 168,00 |
| 200 |  | 88,97 | 87,71 | 1,26 | 1,200 | 1,176 | 47,02 | 215,02 |
| 240 |  | 88,81 | 87,59 | 1,22 | 1,152 | 1,176 | 47,02 | 262,04 |
| 280 |  | 88,65 | 87,47 | 1,18 | 1,104 | 1,128 | 45,12 | 307,17 |
| 320 |  | 88,65 | 87,35 | 1,30 | 1,248 | 1,176 | 47,05 | 354,22 |
| 360 |  | 88,54 | 87,23 | 1,31 | 1,260 | 1,254 | 50,16 | 404,38 |
| 400 |  | 88,48 | 87,11 | 1,37 | 1,334 | 1,297 | 51,89 | 456,27 |
| 440 |  | 88,60 | 86,99 | 1,61 | 1,645 | 1,490 | 59,60 | 515,87 |
| 480 |  | 88,38 | 86,87 | 1,51 | 1,513 | 1,579 | 63,17 | 579,04 |
| 520 |  | 88,11 | 86,75 | 1,36 | 1,322 | 1,417 | 56,70 | 635,74 |
| 560 |  | 88,11 | 86,63 | 1,48 | 1,474 | 1,398 | 55,92 | 691,66 |
| 570 |  | 88,11 | 86,60 | 1,51 | 1,513 | 1,494 | 14,94 | 706,59 |
| Zanja : | CS 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 89,84 | 89,04 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 89,68 | 88,84 | 0,84 | 0,73 | 0,709 | 28,34 | 28,34 |
| 80 |  | 89,48 | 88,64 | 0,84 | 0,73 | 0,729 | 29,16 | 57,51 |
| 120 |  | 89,45 | 88,44 | 1,01 | 0,91 | 0,820 | 32,80 | 90,31 |
| 160 |  | 89,29 | 88,24 | 1,05 | 0,96 | 0,933 | 37,33 | 127,64 |
| 200 |  | 89,11 | 88,04 | 1,07 | 0,98 | 0,967 | 38,67 | 166,31 |
| 240 |  | 88,91 | 87,84 | 1,07 | 0,98 | 0,978 | 39,12 | 205,43 |
| 280 |  | 88,78 | 87,64 | 1,14 | 1,06 | 1,018 | 40,72 | 246,15 |
| 320 |  | 88,69 | 87,44 | 1,25 | 1,19 | 1,123 | 44,91 | 291,06 |
| 360 |  | 88,59 | 87,24 | 1,35 | 1,31 | 1,249 | 49,94 | 341,00 |
| 400 |  | 88,49 | 87,04 | 1,45 | 1,44 | 1,373 | 54,90 | 395,90 |
| 440 |  | 88,36 | 86,84 | 1,52 | 1,53 | 1,481 | 59,23 | 455,13 |
| 480 |  | 88,37 | 86,64 | 1,73 | 1,81 | 1,668 | 66,71 | 521,84 |
| Zanja : | CS 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,12 | 89,32 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 90,03 | 89,12 | 0,91 | 0,80 | 0,745 | 29,81 | 29,81 |
| 80 |  | 90 | 88,92 | 1,08 | 0,99 | 0,896 | 35,84 | 65,65 |
| 120 |  | 90,08 | 88,72 | 1,36 | 1,32 | 1,156 | 46,22 | 111,87 |
| 160 |  | 89,73 | 88,52 | 1,21 | 1,14 | 1,231 | 49,23 | 161,11 |
| 200 |  | 89,8 | 88,32 | 1,48 | 1,47 | 1,307 | 52,28 | 213,39 |
| 240 |  | 89,11 | 88,12 | 0,99 | 0,89 | 1,182 | 47,26 | 260,65 |
| 280 |  | 88,86 | 87,92 | 0,94 | 0,83 | 0,862 | 34,47 | 295,12 |
| 320 |  | 88,74 | 87,72 | 1,02 | 0,92 | 0,878 | 35,14 | 330,26 |
| 360 |  | 88,61 | 87,52 | 1,09 | 1,00 | 0,961 | 38,45 | 368,71 |
| 400 |  | 89,07 | 87,32 | 1,75 | 1,84 | 1,419 | 56,76 | 425,48 |
| 440 |  | 88,68 | 87,12 | 1,56 | 1,58 | 1,708 | 68,32 | 493,80 |
| 480 |  | 88,43 | 86,92 | 1,51 | 1,51 | 1,546 | 61,83 | 555,64 |
| Zanja : | CS 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 89,77 | 88,97 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 89,53 | 88,77 | 0,76 | 0,65 | 0,668 | 26,71 | 26,71 |
| 80 |  | 89,47 | 88,57 | 0,90 | 0,79 | 0,720 | 28,79 | 55,50 |
| 120 |  | 89,48 | 88,37 | 1,11 | 1,02 | 0,908 | 36,31 | 91,81 |
| 160 |  | 89,45 | 88,17 | 1,28 | 1,22 | 1,124 | 44,94 | 136,75 |
| 200 |  | 88,94 | 87,97 | 0,97 | 0,87 | 1,045 | 41,82 | 178,57 |
| 240 |  | 88,71 | 87,77 | 0,94 | 0,83 | 0,851 | 34,04 | 212,61 |
| 280 |  | 88,37 | 87,57 | 0,80 | 0,69 | 0,761 | 30,45 | 243,06 |
| 320 |  | 88,45 | 87,37 | 1,08 | 0,99 | 0,839 | 33,55 | 276,61 |
| 360 |  | 88,33 | 87,17 | 1,16 | 1,08 | 1,035 | 41,41 | 318,01 |
| 400 |  | 88,08 | 86,97 | 1,11 | 1,02 | 1,052 | 42,09 | 360,11 |
| 440 |  | 88,26 | 86,77 | 1,49 | 1,49 | 1,255 | 50,21 | 410,31 |
| 480 |  | 88,3 | 86,57 | 1,73 | 1,81 | 1,648 | 65,93 | 476,25 |
| 500 |  | 87,77 | 86,47 | 1,30 | 1,25 | 1,529 | 30,58 | 506,82 |
| Zanja : | CS 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,003 | m/m |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 90,7 | 89,9 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 90,82 | 89,78 | 1,04 | 0,94 | 0,816 | 32,65 | 32,65 |
| 80 |  | 90,49 | 89,66 | 0,83 | 0,72 | 0,832 | 33,26 | 65,91 |
| 120 |  | 90,65 | 89,54 | 1,11 | 1,02 | 0,871 | 34,84 | 100,75 |
| 160 |  | 90,6 | 89,42 | 1,18 | 1,10 | 1,064 | 42,56 | 143,31 |
| 200 |  | 90,51 | 89,3 | 1,21 | 1,14 | 1,122 | 44,89 | 188,20 |
| 240 |  | 90,48 | 89,18 | 1,30 | 1,25 | 1,194 | 47,76 | 235,95 |
| 280 |  | 90,43 | 89,06 | 1,37 | 1,33 | 1,291 | 51,65 | 287,60 |
| 320 |  | 90,39 | 88,94 | 1,45 | 1,44 | 1,385 | 55,40 | 343,00 |
| 360 |  | 90,38 | 88,82 | 1,56 | 1,58 | 1,507 | 60,28 | 403,28 |
| 400 |  | 90,37 | 88,7 | 1,67 | 1,73 | 1,653 | 66,11 | 469,39 |
| 440 |  | 90,41 | 88,58 | 1,83 | 1,95 | 1,839 | 73,55 | 542,94 |
| 480 |  | 90,4 | 88,46 | 1,94 | 2,11 | 2,031 | 81,23 | 624,17 |
| 520 |  | 89,69 | 88,18 | 1,51 | 1,51 | 1,812 | 72,47 | 696,65 |
| 560 |  | 88,6 | 87,9 | 0,70 | 0,59 | 1,051 | 42,02 | 738,67 |
| 600 |  | 88,35 | 87,62 | 0,73 | 0,62 | 0,603 | 24,11 | 762,78 |
| 640 |  | 88,2 | 87,34 | 0,86 | 0,75 | 0,684 | 27,35 | 790,13 |
| 680 |  | 87,8 | 87,06 | 0,74 | 0,63 | 0,689 | 27,55 | 817,68 |
| 720 |  | 87,58 | 86,78 | 0,80 | 0,69 | 0,658 | 26,31 | 843,99 |

| Zanja : | CS23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,004 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 91,42 | 90,61 | 0,81 | 0,70 |  |  |  |
| 40 |  | 91,31 | 90,45 | 0,86 | 0,75 | 0,724 | 28,96 | 28,96 |
| 80 |  | 91,13 | 90,29 | 0,84 | 0,73 | 0,740 | 29,58 | 58,54 |
| 120 |  | 91,1 | 90,13 | 0,97 | 0,87 | 0,798 | 31,93 | 90,47 |
| 160 |  | 91 | 89,97 | 1,03 | 0,93 | 0,900 | 36,01 | 126,48 |
| 200 |  | 90,97 | 89,81 | 1,16 | 1,08 | 1,007 | 40,29 | 166,76 |
| 240 |  | 90,81 | 89,65 | 1,16 | 1,08 | 1,081 | 43,24 | 210,01 |
| 280 |  | 90,75 | 89,49 | 1,26 | 1,20 | 1,140 | 45,61 | 255,62 |
| 320 |  | 90,66 | 89,33 | 1,33 | 1,28 | 1,242 | 49,69 | 305,31 |
| 360 |  | 90,62 | 89,17 | 1,45 | 1,44 | 1,360 | 54,41 | 359,71 |
| 400 |  | 90,55 | 89,01 | 1,54 | 1,55 | 1,494 | 59,76 | 419,47 |
| 440 |  | 90,5 | 89,01 | 1,49 | 1,49 | 1,520 | 60,79 | 480,26 |
| 480 |  | 90,55 | 89,01 | 1,54 | 1,55 | 1,520 | 60,79 | 541,04 |
| 520 |  | 90,48 | 89,01 | 1,47 | 1,46 | 1,507 | 60,27 | 601,31 |
| 560 |  | 90,48 | 89,01 | 1,47 | 1,46 | 1,461 | 58,45 | 659,76 |
| 600 |  | 90,43 | 89,01 | 1,42 | 1,40 | 1,429 | 57,17 | 716,93 |
| 640 |  | 90,35 | 89,01 | 1,34 | 1,30 | 1,347 | 53,89 | 770,82 |
| 680 |  | 90,24 | 89,01 | 1,23 | 1,16 | 1,230 | 49,21 | 820,03 |
| 720 |  | 90,18 | 89,01 | 1,17 | 1,09 | 1,128 | 45,13 | 865,16 |
| 750 |  | 90,18 | 89,01 | 1,17 | 1,09 | 1,093 | 32,78 | 897,94 |
| Zanja : | CS 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 0,7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,0035 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 92,7 | 91,9 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |
| 40 |  | 92,63 | 91,76 | 0,87 | 0,76 | 0,724 | 28,97 | 28,97 |
| 80 |  | 92,61 | 91,62 | 0,99 | 0,89 | 0,825 | 32,99 | 61,96 |
| 120 |  | 92,58 | 91,48 | 1,10 | 1,01 | 0,951 | 38,02 | 99,98 |
| 160 |  | 92,55 | 91,34 | 1,21 | 1,14 | 1,076 | 43,04 | 143,01 |
| 200 |  | 92,43 | 91,2 | 1,23 | 1,16 | 1,152 | 46,07 | 189,08 |
| 240 |  | 92,23 | 91,06 | 1,17 | 1,09 | 1,128 | 45,13 | 234,21 |
| 280 |  | 92,14 | 90,92 | 1,22 | 1,15 | 1,122 | 44,89 | 279,10 |
| 320 |  | 91,84 | 90,78 | 1,06 | 0,97 | 1,059 | 42,37 | 321,46 |
| 360 |  | 91,72 | 90,64 | 1,08 | 0,99 | 0,978 | 39,12 | 360,58 |
| 400 |  | 91,65 | 90,5 | 1,15 | 1,07 | 1,029 | 41,18 | 401,76 |
| 440 |  | 91,56 | 90,36 | 1,20 | 1,13 | 1,099 | 43,95 | 445,71 |
| 480 |  | 91,56 | 90,22 | 1,34 | 1,30 | 1,213 | 48,50 | 494,21 |
| 520 |  | 91,52 | 90,08 | 1,44 | 1,42 | 1,360 | 54,40 | 548,61 |
| 560 |  | 91,48 | 89,94 | 1,54 | 1,55 | 1,488 | 59,50 | 608,11 |
| 600 |  | 91,35 | 89,8 | 1,55 | 1,57 | 1,559 | 62,36 | 670,47 |
| 640 |  | 91,14 | 89,66 | 1,48 | 1,47 | 1,520 | 60,79 | 731,26 |
| 680 |  | 90,84 | 89,52 | 1,32 | 1,27 | 1,373 | 54,93 | 786,19 |
| 720 |  | 90,52 | 89,38 | 1,14 | 1,06 | 1,165 | 46,61 | 832,80 |
| 760 |  | 90,35 | 89,24 | 1,11 | 1,02 | 1,041 | 41,63 | 874,42 |
| Zanja : | cs27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base : | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Talud : | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente: | 0,005 | m/m |  |  |  |  |  |
| DIST |  | COTA | COTA FONDO | ALTURA | AREA | AREA | MOV. TIERRA | MOV. TIERRA |
| acum. |  | TERRENO | ZANJA | TOTAL | ASOCIADA | PROMEDIO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 0 |  | 93,71 | 92,91 | 0,80 | 1,01 |  |  |  |
| 40 |  | 93,47 | 92,71 | 0,76 | 0,95 | 0,980 | 39,19 | 39,19 |
| 80 |  | 93,22 | 92,51 | 0,71 | 0,88 | 0,917 | 36,67 | 75,86 |
| 120 |  | 93,36 | 92,31 | 1,05 | 1,38 | 1,129 | 45,15 | 121,00 |
| 160 |  | 92,95 | 92,11 | 0,84 | 1,07 | 1,220 | 48,81 | 169,82 |
| 200 |  | 92,99 | 91,91 | 1,08 | 1,42 | 1,243 | 49,73 | 219,54 |
| 240 |  | 92,92 | 91,71 | 1,21 | 1,62 | 1,523 | 60,90 | 280,45 |
| 280 |  | 92,86 | 91,51 | 1,35 | 1,85 | 1,737 | 69,47 | 349,91 |
| 320 |  | 92,88 | 91,31 | 1,57 | 2,22 | 2,035 | 81,39 | 431,30 |
| 360 |  | 92,7 | 91,11 | 1,59 | 2,25 | 2,237 | 89,49 | 520,79 |
| 400 |  | 92,49 | 90,91 | 1,58 | 2,24 | 2,246 | 89,84 | 610,63 |
| 440 |  | 92,1 | 90,71 | 1,39 | 1,92 | 2,076 | 83,05 | 693,69 |
| 480 |  | 91,57 | 90,51 | 1,06 | 1,39 | 1,653 | 66,12 | 759,81 |
| 520 |  | 91,47 | 90,31 | 1,16 | 1,55 | 1,468 | 58,72 | 818,53 |
| 560 |  | 90,83 | 90,11 | 0,72 | 0,90 | 1,220 | 48,82 | 867,34 |